## Slide 1
طراحی، ساخت و کنترل سیستم چهارپره
استاد راهنما: دکتر فرخی
نگار احسانی
پوریا مرتضی آقا

## Slide 2
چهارپره چیست؟

## Slide 3
نحوه بلند شدن چهارپره
نحوه ایجاد فرامین کنترلی در چهارپره

## Slide 4
روش‌های کنترلی
PID-Classic: این روش به دلیل عدم احتیاج به پارامترهای خاص مدل و سادگی کنترل‌کننده مناسبی است.
LQR: مزیت این روش این است که میتواند سامانه را در محدوده مجاز طراحی قرار دهد و چون مربوط به نظریه خطی است میتوان کنترل بهینه حلقه بسته را پیاده کرد.
SMC: مزیت این روش پاسخ سریع و مقاوم در برابر عدم قطعیت و اغتشاشات خارجی است و سازگار با سامانه غیرخطی میباشد و پیاده سازی ساده ای دارد.
کنترل تطبیقی: به طور اتوماتیک پارامترها را تنظیم و تولید میکند.
روش های هوشمند: همانند روش های کنترل فازی و کنترل‌کننده عصبی.

## Slide 5
قطعات مورد نیاز
بدنه
جنس: فایبرگلس
وزن: 404 گرم
حداکثر قطر: 0.5 متر
نوع: موتور براشلس EMAX
وزن: 60 گرم
موتور

## Slide 6
برد رزبری‌پای
نوع:رزبری پای 3b+
وزن:42 گرم
نوع:لیتیوم پلیمر 4 سلول Tattu
ولتاژ: 14.8 ولت
ظرفیت: 3700 میلی‌آمپر ساعت
ظرفیت دشارژ پیوسته: c45
کانکتور: XT60
وزن: 347 گرم
باتری

## Slide 7
کار‌‌انداز
نوع: Sky ESC
جریان پیوسته: 30 آمپر
ولتاژ خروجی: 5.6 تا 16.8 ولت
وزن: 25 گرم
ملخ
جنس: فیبرکربن
طول: 10 اینچ
وزن: 28 گرم

## Slide 8
سنسور فاصله‌سنج
نوع: سنسورآلتراسونیک
مسافت قابل سنجش:2 تا450 سانتی‌متر
دقت:3 سانتی‌متر
سنسور زاویه‌سنج
نوع: سنسور MPU 9250
خروجی: دیجیتال برای سه محور در بازه قابل برنامه ریزی ±250، ±500، ±1000 و 2000± درجه بر ثانیه
نمونه گیری داده ها: به صورت 16 بیتی

## Slide 9
ماتریس دوران حول سه محور به صورت روبرو است.
با اثر دادن ماتریس دوران روی معادلات مکان معادلات به شکل روبرو بدست می‌آیند.
بدست آوردن معادلات حرکت چهارپره:

## Slide 10
معادلات فضای حالت چهارپره و خطی سازی آن:
معادلات فضای حالت سیستم به شکل زیر است:
به طوری که:

## Slide 11
برای خطی سازی نقاط تعادل به شکل زیر در نظر گرفتیم.

## Slide 12
زوایا
مکان
ارتفاع
1
2
3
معادلات فضای حالت
سیستم خطی:

## Slide 13
کنترل

## Slide 14
+
-
+
-
-
-
PLANT
PID
PID
PID
PID
z
x
y
U1
U4
U3
U2
بلوک دیاگرام:
کنترل زاویه و ارتفاع
1
2
+
+
+
3
4
U1
U2
U3
U4
التراسونیک
MPU9250

## Slide 15
طراحی کنترل کننده به روش زیگلر-نیکلز
نتایج شبیه سازی
Roll(degree)
Pitch(degree)
Time(s)

## Slide 16
Yaw(degree)
z(m)

## Slide 17
سیستم فازی

## Slide 18
طراحی کنترل کننده PD فازی برای زوایا
تابع عضویت مشتق خطا:
تابع عضویت خطا:
سیستم فازی:
سیستم فازی با فازی‌گر تکین، موتور استنتاج ضرب، فازی‌زدای میانگین مرکز و توابع عضویت مثلثی، سیستم فازی استفاده شده است.

## Slide 19
تابع عضویت kp’,kd’:
جداول قواعد فازی:
 | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB
NB | S | S | S | S | S | S | S
NM | B | B | S | S | S | B | B
NS | B | B | B | S | B | B | B
ZO | B | B | B | B | B | B | B
PS | B | B | B | S | B | B | B
PM | B | B | S | S | S | B | B
PB | S | S | S | S | S | S | S
مشتق خطا
خطا
جدول قواعد اگر-آنگاه فازی برای تنظیم kd’
 | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB
NB | B | B | B | B | B | B | B
NM | S | S | B | B | B | S | S
NS | S | S | S | B | S | S | S
ZO | S | S | S | S | S | S | S
PS | S | B | B | S | B | B | B
PM | S | S | B | B | B | S | S
PB | S | B | B | B | B | B | B
جدول قواعد اگر-آنگاه فازی برای تنظیمkp’

## Slide 20
طراحی کنترل کننده PID فازی برای ارتفاع
تابع عضویت مشتق خطا:
تابع عضویت خطا:
سیستم فازی:

## Slide 21
تابع عضویت :
تابع عضویت kp’,kd’:
 | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB
NB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
NM | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
NS | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4
ZO | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5
PS | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4
PM | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
PB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
جدول قواعد اگر-آنگاه فازی برای تنظیم

## Slide 22
جداول قواعد فازی:
 | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB
NB | S | S | S | S | S | S | S
NM | B | B | S | S | S | B | B
NS | B | B | B | S | B | B | B
ZO | B | B | B | B | B | B | B
PS | B | B | B | S | B | B | B
PM | B | B | S | S | S | B | B
PB | S | S | S | S | S | S | S
 | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB
NB | B | B | B | B | B | B | B
NM | S | S | B | B | B | S | S
NS | S | S | S | B | S | S | S
ZO | S | S | S | S | S | S | S
PS | S | B | B | S | B | B | B
PM | S | S | B | B | B | S | S
PB | S | B | B | B | B | B | B

## Slide 23
نتایج شبیه سازی
Roll(degree)
Pitch(degree)

## Slide 24
z(m)

## Slide 25
طراحی کنترل کننده PID فازی برای زاویه
تابع عضویت مشتق خطا:
تابع عضویت خطا:
سیستم فازی:

## Slide 26
تابع عضویت :
تابع عضویت kp’,kd’:
 | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB
NB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
NM | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
NS | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4
ZO | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5
PS | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4
PM | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
PB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
جدول قواعد اگر-آنگاه فازی برای تنظیم

## Slide 27
سیستم فازی با فازی‌گر تکین، موتور استنتاج ضرب، فازی‌زدای میانگین مرکز و توابع عضویت مثلثی، سیستم فازی استفاده شده است.
 | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB
NB | S | S | S | S | S | S | S
NM | B | B | S | S | S | B | B
NS | B | B | B | S | B | B | B
ZO | B | B | B | B | B | B | B
PS | B | B | B | S | B | B | B
PM | B | B | S | S | S | B | B
PB | S | S | S | S | S | S | S
 | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB
NB | B | B | B | B | B | B | B
NM | S | S | B | B | B | S | S
NS | S | S | S | B | S | S | S
ZO | S | S | S | S | S | S | S
PS | S | B | B | S | B | B | B
PM | S | S | B | B | B | S | S
PB | S | B | B | B | B | B | B

## Slide 28
نتایج شبیه سازی
Roll(degree)
Pitch(degree)

## Slide 29
بلوک دیاگرام:
روش آبشاری برای زوایا
PI
PD-PD فازی

## Slide 30
نتایج شبیه سازی با کنترل کنندهPD
Roll(degree)
Pitch(degree)

## Slide 31
نتایج شبیه سازی باکنترل کننده PD فازی
Roll(degree)
Pitch(degree)

## Slide 32
z
x
y
U1
U4
U3
U2
+
-
+
-
-
-
PLANT
PID
PID
PID
PID
z
x
y
U1
U4
U3
U2
بلوک دیاگرام:
کنترل موقعیت
1
2
+
+
+
3
4
U1
U2
U3
U4
التراسونیک
MPU9250
PID
PID
5
6
X
Y
-
-
-
5

## Slide 33
نتایج شبیه سازی
Roll(degree)
Pitch(degree)
yaw(degree)

## Slide 34
X(meter)
Y(meter)
Z(meter)

## Slide 35
سنسور

## Slide 36
روش‌های استفاده شده برای بدست آوردن بهتر داده‌ها از سنسور:
میانگین پنجره ای
فیلتر کامپلیمنتری
فیلتر کالمن
نتیجه خوبی نمی‌دهد.

## Slide 37
اندازه‌گیری زاویه با ژیروسکوپ
استفاده از روش میانگین پنجره ای برای فیلتر کردن نویز:
qx (degree/s)
qy(degree/s)
هنگامی که سنسور در حال چرخش است:
تغییر roll و pitch
زمان: 17 ثانیه
اندازه پنجره: 50

## Slide 38: زوایا:
Roll(degree)
Pitch(degree)
با روشن شدن موتورها به دلیل ایجاد شدن نویز شدید زوایا بهم می‌ریزند و داده‌های غلط بدست می‌آید!!

## Slide 39
راه‌حل: فیلتر کالمن
+
+
-
-
-
PLANT
PID
PID
PID
z
x
y
U1
U4
U3
U2
بلوک دیاگرام:
5
+
+
6
7
U1
U2
U3
U4
MPU9250
فیلترکالمن یک فیلتر بازگشتی بهینه یا یک تخمینگر است که حالت یک سیستم دینامیکی را از اندازه گیری های نویزی برآوردکند.
فیلترکالمن
U2
U3
U4
5
6
7

## Slide 40
مدل ژیروسکوپ:
R = 10000000
Q = 0.00001
معادلات:

## Slide 41
بلوک دیاگرام:

## Slide 42
بلوک دیاگرام برای اجرای فیلترکالمن بر روی سنسور MPU:
شتاب سنج
F(x)
ژیروسکوپ
/131
bias
+
فیلترکالمن

## Slide 43
تخمین جدید = زاویه پیچ/رول +بهره کالمن (خروجی شتابسنج – زاویه پیچ/رول)
زاویه پیچ/رول = زاویه پیچ/رول قبلی + خروجی ژیروسکوپ*dt
فیلترکالمن بر روی سنسور MPU:
داده‌های خام شتاب سنج:

## Slide 44
داده‌های خام ژیروسکوپ:

## Slide 45
داده‌های پس از اعمال فیلتر کالمن:

## Slide 46
اندازه‌گیری ارتفاع با آلتراسونیک
نحوه گرفتن داده‌ها از آلتراسونیک با رزبری‌پای و استفاده در متلب:
التراسونیک
برد رزبری پای
پایتون
متلب (سیمولینک)
حذف داده های پرت
ارتفاع

## Slide 47
نتایج عملی

## Slide 49
Roll (degree)
Pitch (degree)
کنترل زوایا با کنترل‌کننده PD فازی:

## Slide 50
ضرایب کنترل‌کننده:

## Slide 51
سیگنال‌های کنترلی:

## Slide 52
Z(m)
Roll (degree)
Pitch(degree)
کنترل زوایا با کنترل‌کننده PD فازی و کنترل ارتفاع با کنترل کننده PID فازی:

## Slide 53
Kp
Kd
Ki
ضرایب کنترل‌کننده ارتفاع:

## Slide 54
Kp for roll (degree)
Kp for pitch (degree)
ضرایب کنترل‌کننده زوایا:

## Slide 55
Kp for pitch (degree)
Kd for pitch (degree)

## Slide 56
U1(N)
U2(N)
U3(N)
سیگنال‌های کنترلی:

## Slide 57
PWM motor1 (%)
PWM motor2 (%)
PWM motor3(%)
PWM motor4(%)
سیگنال‌های مدولاسیون پهنای پالس:

## Slide 58
Z(m)
Roll (degree)
Pitch(degree)
کنترل زوایا با کنترل‌کننده PID فازی و ارتفاع با کنترل کننده PID فازی:
Z(m)

## Slide 59
Kp
Kd
Ki
ضرایب کنترل‌کننده ارتفاع:

## Slide 60
Kp for roll (degree)
Kd for roll (degree)
ضرایب کنترل‌کننده زوایا:
Ki for Roll (degree)

## Slide 61
Kp for pitch (degree)
Kd for pitch (degree)
ضرایب کنترل‌کننده زوایا:
Ki for pitch (degree)

## Slide 62
U1(N)
U2(N)
U3(N)
سیگنال‌های کنترلی:

## Slide 63
PWM motor1 (%)
PWM motor2 (%)
PWM motor3(%)
PWM motor4(%)
سیگنال‌های مدولاسیون پهنای پالس:

## Slide 64
Z(m)
Roll (degree)
Pitch(degree)
کنترل زوایا با کنترل‌کننده PID فازی و ارتفاع با PID فازی همراه با مقدار مرجع برای زاویه پیچ:

## Slide 65
Kp
Kd
Ki
ضرایب کنترل‌کننده ارتفاع:

## Slide 66
Kp for roll (degree)
Kd for roll (degree)
ضرایب کنترل‌کننده زوایا:
Kp for pitch (degree)
Kd for pitch (degree)

## Slide 67
U1(N)
U2(N)
U3(N)
سیگنال‌های کنترلی:

## Slide 68
PWM motor1 (%)
PWM motor2 (%)
PWM motor3(%)
PWM motor4(%)
سیگنال‌های مدولاسیون پهنای پالس:

## Slide 69
با تشکر